## Slide 2
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & IA
Aula 02 - Conceitos Básicos de Eletrônica
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br

## Slide 3
Agenda
Tensão, Corrente e Potência;
O Resistor;
Lei de Ohm;
Divisão de tensão com resistores;
Potenciômetro;
O Led;
Push Button;
Protoboard;
Laboratório;
Exercícios;

## Slide 4
Tensão, Corrente e Potência
Corrente Elétrica
Tensão
Potência
Corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas (elétrons) passando por um meio condutor;
A medida da corrente elétrica é feita considerando a quantidade de cargas que passam por uma área de um condutor elétrico.
A unidade de medida é o Ampere (A)
É uma grandeza elétrica que faz mover as cargas elétricas, gerando a corrente;
Chamamos de tensão o potencial elétrico que existe em um determinado ponto.
A diferença de potencial entre dois pontos força o movimento das cargas elétricas, do maior potencia, para o menor;
A unidade de medida é o Volt (V)
Potência é a energia gerada pela movimentação das cargas elétricas;
A potência depende da quantidade de cargas e da “força” com que elas passam pelo meio condutor;
A quantidade de carga é dada pela corrente, e a força é dada pela tensão.
Fonte: https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/49-curiosidades/4334-art598.html

## Slide 5
Sentido convencional
Fonte: https://portaldaengenharia.com/instalacao-eletrica/o-que-e-tensao-eletrica/
Fonte: https://embarcados.com.br/lei-de-ohm/
Tensão, Corrente e Potência

## Slide 6
O Resistor
Também são usados para esquentar alguma coisa (chuveiro);
Componente eletrônico usado para limitar a passagem de correte elétrica;
Causam uma queda de tensão controlada no circuito eletrônico;
Sua medida é em Ohms (Ω) e são regidos pela Lei de Ohm;
Possuem muitos valores e são identificados por um Código de Cores;

## Slide 7
O Resistor
Os “resistores” são componentes com a finalidade de oferecer resistência à passagem da corrente elétrica.
A primeira faixa é sempre a mais próxima do terminal
Fonte: https://aprendendoeletrica.com/codigo-de-cores-para-resistores/
Quanto vale esse resistor?
1ª Faixa – Laranja -> 3
2ª Faixa – Laranja -> 3
3ª Faixa – Branco -> 9
4ª Faixa – Preto -> Mult. 1
5ª Faixa – Marrom -> 1%
Resistor = 339 x 1, 1%
Resistor = 339 Ohms +/- 1%

## Slide 8
Lei de Ohm
R = Resistência Elétrica em Ohms(Ω);
V = Queda de tensão no resistor em Volts (V);
I = Corrente elétrica que passa pelo resistor em Amperes (A);
Exemplo: Qual resistor eu devo usar para ligar um LED que consome 20mA a 3,3 Volts?

## Slide 9
Divisão de tensão com Resistores
A divisão de tensão com resistores é um princípio fundamental na eletrônica que permite obter tensões proporcionais em diferentes pontos de um circuito. Esse princípio é baseado na Lei de Ohm, que estabelece a relação entre a corrente elétrica, a resistência e a tensão em um circuito.
Aplicando esse conceito à divisão de tensão com resistores, consideramos um circuito em série, onde dois ou mais resistores estão conectados em série com uma fonte de tensão. A tensão total da fonte é dividida entre os resistores de acordo com a proporção das suas resistências.

## Slide 10
Divisão de tensão com Resistores
Por exemplo, suponha que temos dois resistores em série, R1 e R2, conectados a uma fonte de tensão V. A tensão total V será dividida entre os resistores de acordo com as seguintes fórmulas:
Onde V1 e V2 são as tensões nos resistores R1 e R2, respectivamente.
Exemplo: Vamos dizer que nossa Tensão de Entrada é 5 Volts, R1 é 10K Ω e R2 é 20K Ω. Quanto vale V1 e V2?
Note que a soma de V1 e V2 é igual a 5 Volts, a tensão total de entrada!

## Slide 11
Divisão de tensão com Resistores
A divisão de tensão com resistores tem diversas aplicações e é amplamente utilizada na eletrônica. Algumas aplicações comuns incluem:
Controle de Volume
Utilizado em amplificadores de áudio, onde um potenciômetro é usado para ajustar a tensão que chega ao alto-falante, controlando assim o volume do som.
Sensoriamento de Níveis
Utilizado para converter grandezas físicas, como temperatura ou luz, em sinais elétricos proporcionais. Os sensores são projetados para variar sua resistência com a mudança da grandeza física, e a divisão de tensão é usada para obter uma tensão proporcional a essa variação.
Fontes de Alimentação Ajustáveis
A divisão de tensão é usada para criar uma saída de tensão ajustável a partir de uma fonte de tensão fixa, permitindo fornecer diferentes níveis de tensão conforme necessário.

## Slide 12
Potenciômetro
Componente eletrônico que possui uma resistência variável. Ele é composto por um elemento resistivo e um cursor móvel que pode ser ajustado manualmente. O cursor se move ao longo da resistência, permitindo a seleção de diferentes valores.
Quando um potenciômetro é conectado a um circuito, ele atua como um divisor de tensão. Ao girar o cursor, a resistência efetiva entre os terminais do potenciômetro varia, o que altera a tensão ou a corrente que flui nesse trecho do circuito.
Os potenciômetros são aplicados em circuitos eletrônicos para controlar o valor da resistência em um determinado ponto. Eles são amplamente utilizados para ajustar níveis de voltagem, regular correntes, controlar volume de áudio, brilho de telas, entre outras aplicações.

## Slide 13
O LED
O “LED” é um dispositivo emissor de luz
As informações mais importantes são: Polaridade, Tensão Limite e a Corrente Máxima;
O Led tem a posição correta de ser ligado, onde tem um chanfro ou terminal menor é o cátodo (Negativo) e o terminal maior é o ânodo (Positivo)
Existe em diversos tamanhos e formatos redondo, quadrado, retangular, pequenos, grandes...

## Slide 14
Push Button
Um push button, também conhecido como botão de pressão ou botão momentâneo, é um tipo de interruptor utilizado em circuitos eletrônicos. Ele é projetado para ser pressionado momentaneamente, retornando à sua posição original quando liberado.
É composto por um mecanismo interno que fecha ou abre um circuito elétrico quando pressionado. Quando o botão é acionado, suas conexões elétricas são estabelecidas, permitindo a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Quando o botão é liberado, as conexões são interrompidas, interrompendo o fluxo de corrente.

## Slide 15
Protoboard

## Slide 16
Protoboard
As linhas F,G,H,I e J seguem o mesmo padrão, com a diferença que não falam com a coluna de cima.
A linha Vermelha é toda interligada e serve para ligar o Positivo da fonte de alimentação: VCC, VDD, 3.3V, 5V, 12V, +
A linha Preta é toda interligada e serve para ligar o Negativo da fonte de alimentação: GND, VSS, 0V, Terra, -
As linhas A, B, C, D e E estão ligadas na VERTICAL, em forma de colunas, e uma coluna não fala com a outra.

## Slide 17
Laborátorio
O Objetivo deste laboratório é entender a relação entre os componentes eletrônicos apresentados na aula, e a verificação da influência destes componentes nas grandezas de tensão e corrente.

## Slide 18
Laborátorio
O Objetivo deste laboratório é entender a relação entre a lei de Ohm e os divisores de tensão usando resistores

## Slide 19
Exercícios de Resistores
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: amarelo, violeta, vermelho e ouro?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: marrom, preto, amarelo e prata?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: laranja, branco, verde e ouro?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: vermelho, vermelho, marrom e ouro?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: marrom, verde, marrom e prata?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: laranja, preto, verde e ouro?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: amarelo, violeta, amarelo e prata?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: verde, azul, marrom e prata?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: marrom, preto, verde e ouro?
Qual é o valor de resistência de um resistor que tem as seguintes cores em sua faixa de resistência: cinza, vermelho, marrom e ouro?

## Slide 20
Exercícios de Lei de Ohm
Um resistor de 220 Ω é alimentado por uma fonte de 12V. Qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor?
Um resistor de 100 Ω é alimentado por uma corrente elétrica de 1,5 A. Qual é a tensão elétrica aplicada no resistor?
Um resistor de 470 Ω é alimentado por uma tensão elétrica de 5V. Qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor?
Um resistor de 33 Ω é alimentado por uma tensão elétrica de 9V. Qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor?
Um resistor de 220 Ω é alimentado por uma corrente elétrica de 20 mA. Qual é a tensão elétrica aplicada no resistor?

## Slide 21: Copyright © 2023 Prof. Airton Y. C. Toyofuku
This presentation has been designed using images from Flaticon.com
Images from Monty Python’s Flying Circle: BBC, 1969. Netflix, 2019
Imagens from Dragon Ball, Saint Seiya: Toei Animation