## Slide 2
05 – WiFi
Prof. Airton Y. C. Toyofuku
profairton.toyofuku@fiap.com.br
Engenharia de Software
EDGE COMPUTING & COMPUTER SYSTEMS

## Slide 3
Agenda
ESP8266

## Slide 4
ESP8266
SOC com protocolo TCP/IP integrado que consegue dar a qualquer microcontrolador acesso a sua rede WiFi
Possui um processador na placa poderoso o suficiente para ser capaz de integração com sensores e outras aplicações específicas usandos seus GPIOs, com necessidade de pouco desenvolvimento
Existem muitas informações sobre este módulo na internet, todas elas são fornecidas pela gigante comunidade de usuários que empregam este módulo em seus projetos
Capaz tanto de hospedar uma aplicação quanto descarregar todas as funções de redes WiFi a partir de outro processador de aplicação
Pré-programado com um comando AT setando seu firmware, significando que você pode simplesmente ligar este módulo ao seu Arduino e ele vai funcionar como qualquer outro shield WiFi funcionaria

## Slide 5
ESP8266
Esse módulo só aceita alimentação de 3,3 Volts.
NÃO ligue no 5 Volts do Arduino!
A comunicação será via os pinos TX e RX

## Slide 6
ESP8266
Na ligação do ESP8266 com o Arduino usamos um resistor de 10K entre o Vcc (3.3V) e o pino CH_PD (Chip Enable). Para o divisor de tensão, utilizamos 2 resistores, o que diminuiu a tensão do nível de sinal para um valor suficiente para os testes.

## Slide 7
ESP8266
Se não funcionar, tentar ESP_Serial.begin(115200)
Notes: Comando para mudar BR = AT+IPR=9600

## Slide 8
ESP8266

## Slide 9
ESP8266
Só funciona com comando AT
Software fica complexo!

## Slide 10
ESP32
Mesmo fabricante do ESP8266
Possui microcontrolador, memória e periféricos que já conhecemos.
Possui WiFi e Bluetooth integrados

## Slide 11
ESP32
Microprocessador: Tensilica Xtensa 32-bit LX6
Clock: até 240MHz
SRAM: 520KB
Memória flash externa: 32Mb (4 megabytes)
Portas GPIO: 25
Suporte a redes WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 a 2,5GHz)
Segurança: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Criptografia: AES/RSA/ECC/SHA
Modo de operação: Station / SoftAP / SoftAP + Station/ P2P
Bluetooth: v4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy)

## Slide 12
ESP32

## Slide 13
ESP32
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

## Slide 14
ESP32

## Slide 15
ESP32

## Slide 16
ESP32

## Slide 17
Tago.io

## Slide 18: Copyright © 2023 Prof. Airton Y. C. Toyofuku
This presentation has been designed using images from Flaticon.com